## Slide 1: IFPE
ELETRONICA BÁSICA 1
PROFESSOR: PEREIRA
AMPLIFICADORES
LIVRO(s): BOYLESTAD. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. www.prenhall.com/boylestad_br
(Boylestad. Introdução à Análise de Circuitos
www.prenhall.com/boylestad_br)

## Slide 2: AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

## Slide 3: CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS
1. Terminação simples: uma entrada aterrada e a outra com sinal aplicado
2. Terminação dupla: dois sinais de entrada de polarização opostas
3. Modo comum: mesmo sinal de entrada aplicado em ambas entradas

## Slide 4: POLARIZAÇÃO CC

## Slide 5: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
a. Ganho muito elevado para sinais opostos aplicados ( Ad )
b. Ganho muito pequeno para entradas comuns ( Ac )
c. Rejeição em modo comum CMRR = Ad/Ac
CMRR = 20log(Ad/Ac) dB

## Slide 6: OPERAÇÃO CA DO CIRCUITO

## Slide 7: OPERAÇÃO CA DO CIRCUITO

## Slide 8: EXERCÍCIO: CALCULE Ie, Ic e Vc.

## Slide 9: EXERCÍCIO: CALCULE Ie, Ic e Vc.
Ie =(Vbe – Vee)/RE =(- 0,7 – (-9))/3k3
Ie = 8,3/3k3 = 2,5 mA
Ic = Ie/2 ≈ Ie = 1,25 mA
Vc = Vcc – (Ic.Rc) = 9 – 1,25mA.3,9kΩ
Vc = 9 – 4,87 = 4,13V

## Slide 10: AMPLIFICADOR OPERACIONAL

## Slide 11: AMPLIFICADOR OPERACIONAL

## Slide 12: CARACTERÍSTICAS DO AMP-OP
Ganho muito alto
Alta impedância de entrada
Baixa impedância de saída
Alta rejeição ao modo comum

## Slide 13: EQUAÇÕES PRINCIPAIS
Vd = V1 – V2
Vc = (V1 + V2)/2
Vo = AdVd + AcVc

## Slide 14: CONFIGURAÇÃO DARLINGTON

## Slide 15: AMPLIFICADOR DARLINGTON

## Slide 16: AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA
Nos circuitos amplificadores de pequenos sinais os fatores principais são a lineridade e o ganho. Nos de grande sinal interessa a transferência de potência e o casamento de impedância.

## Slide 17: AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA
Classe A (amplifica 360 graus do sinal)
Classe B (amplifica 180 graus do sinal)
Classe AB (amplifica entre 180 e 360 graus do sinal)